## Slide 1: Большой порт «ВЕРА» Концепция развития Разработчик: Научно-проектная компания «МорТрансНииПроект» Российская Федерация, Приморский край, ЗАТО город Фокино

## Slide 2: Общие сведения
Большой порт «ВЕРА» - Специализированный порт XXI века
(навалочные и наливные грузы)
Расположение порта - Мыс Открытый
(Японское море, Уссурийский залив);
Причалы порта - Открытая глубоководная акватория;
Большой порт «ВЕРА» - Открытая дверь в международную
экономическую интеграцию

## Slide 3: Расположение объекта
Японское море, восточное побережье Уссурийского залива,
территория ЗАТО город Фокино (Приморский край)

## Slide 4: Транспортное обеспечение
Район располагает развитой сетью автомобильных дорог и ж.д. путей

## Slide 5: Геополитическая и геоэкономическая характеристики площадки
- ЗАТО город Фокино - особый объект градостроительного планирования Приморского края;
-возможность эффективного использования кадрового потенциала региона с населением более 1 млн. человек;
- возможность организации переработки сырья в припортовых промышленно-производственных зонах благодаря реализация проектов строительства нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) и газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток;
- возможность создания мощной логистической инфраструктуры для обеспечения транзитных перевозок;
преимущественное обслуживание экспортно-импортных сообщений со странами АТР.

## Slide 6: Геоморфологическая характеристика площадки
Длина береговой линии 6,5 км ;
20-ти метровая изобата находится на расстоянии 200-250 м о т берега;
Отсутствие вдольберегового потока наносов;
Естественные глубины в прибрежной зоне обеспечивают подход судов неограниченного дедвейта;
Площадь земельного участка около 1500 га;
Категория земель – земли транспорта.

## Slide 7: Гидрометеорологическая характеристика площадки
Chart: 
| N | NE | E | SE | S | SW | W | NW
>1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
1,25 - 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.53
1,00 - 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0.33 | 5.64
0,75 - 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.86 | 2.55 | 5.54
0,5 - 0.75 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 12.97 | 1.76 | 10.16
0,25 - 0,50 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 18.09 | 1.35 | 6.68
0,00 - 0,25 | 1.9 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0.11 | 2.92 | 0.62 | 1.45
Chart: 
| N | NE | E | SE | S | SW | W | NW
>17,5 | 29.0406 | 3.19 | 4.4661 | 20.853 | 11.6257 | 9.6527 | 8.4357 | 12.7364
15,0-17,5 | 29.0406 | 3.19 | 4.4543 | 20.8412 | 11.6257 | 9.6527 | 8.4357 | 12.7364
12,5-15,0 | 28.8279 | 3.19 | 4.4307 | 20.7585 | 11.6139 | 9.6527 | 8.4357 | 12.7364
10,0-12,5 | 27.7646 | 3.19 | 4.3007 | 20.6167 | 11.5785 | 9.6527 | 8.4239 | 12.5946
7,5-10,0 | 24.5392 | 3.19 | 4.0998 | 19.9669 | 11.5076 | 9.6054 | 8.2112 | 11.2713
5,0-7,5 | 17.6276 | 3.19 | 3.7335 | 17.3086 | 11.3067 | 9.2864 | 7.2896 | 8.3294
2,5-5,0 | 9.0974 | 2.9537 | 3.1073 | 10.3261 | 8.7902 | 7.5378 | 5.4111 | 4.9622
0,0-2,5 | 1.9849 | 1.5123 | 1.6777 | 2.5047 | 2.0912 | 2.4338 | 1.465 | 1.5832
Преобладающие направления ветра - север, юго-восток;
Незначительные колебания уровня;
Незначительные скорости течений;
Преобладающее направление волнения – юго-запад. Максимальная высота волн в районе проектируемых причалов - 5 м

## Slide 8: Потери рабочего времени по ветро-волновым условиям
Суммарные простои терминалов порта по
гидрометеопричинам:
- для судов СН-150 – 70-75 суток;
- для судов СН-60 – 85-90 суток.

## Slide 9: Экологическая характеристика площадки
Ближайшие населенные пункты – 3-8 км;
Ближайшие особо охраняемые природные территории – 6-30 км;
Ближайшая жилая застройка:
станция Южнореченск -
500 м от юго-западной границы).

## Slide 10: Критерии выбора номенклатуры перспективных грузов
Приглубый , открытый берег | Возможность размещения причальных сооружений для судов неограниченного дедвейта на естественных глубинах и незащищенной от волнения акватории
Значительная высота площадки | Целесообразность создания специализированных терминалов навалочных и наливных грузов
Наличие полубухты в районе мыса Голый | Возможность создания защищенной акватории базы портофлота и морспецподразделения
Удаленность от жилой застройки и особо охраняемых территорий | Возможность размещения экологически неблагоприятных производств и терминалов
Наличие транспортных коммуникаций | Возможность доставки и отправки грузов всеми видами транспорта

## Slide 11: Фактический и прогнозный дефицит портовых мощностей ДВ по навалочным и наливным грузам

## Slide 12: Перспективные терминалы Большого порта Вера
Экспортный угольный терминал (проектируемый)
Импортный терминал глинозема
Экспортный терминал сжиженных углеводородов
Экспортно-импортный терминал сыпучих пищевых грузов
Импортный терминал пищевых масел
База портофлота, морспецподразделения и комплексного обслуживания флота

## Slide 13: Схема генерального плана
ГРУЗООБОРОТ - 33,0 млн. т/год
В том числе :
Уголь (экспорт) - 20,0
Глинозем (импорт) - 2,5
СУГ (экспорт) - 3,0
Зерно (экспорт) - 5,0
Сахар-сырец (импорт) - 2,0
Пищевые масла (импорт) - 0,5

## Slide 14: Терминал глинозема

## Slide 15: Терминал СУГ

## Slide 16: Терминал сыпучих пищевых грузов

## Slide 17: Терминал пищевых масел

## Slide 18: База портофлота и морспецподразделения

## Slide 19: Услуги Большого порта Вера
Прием/отправка грузов сухопутным транспортом;
Перевалка грузов: судно-берег/берег-судно;
Хранение грузов;
Складские операции;
Комплексное обслуживание судов;
Сюрвейерское, транспортно-экспедиционное обслуживание и таможенное оформление грузов;
Оформление карантинных сертификатов, ветеринарных разрешений и прочих сопроводительных документов.

## Slide 20: Потребность в обеспечении ресурсами
Терминал | Численность персонала, чел. | Электроэнергия, ГВт*ч | Вода, тыс. м3 | Газ, тыс. т | Дизтопливо, т
Угольный | 634 | 65,1 | 64,8 | 3,6 | 493,0
Глинозём | 211 | 10,0 | 11,3 | 29,7 | 25,0
СУГ | 262 | 18,5 | 23,2 | 15,3 | 10,0
Пищевые грузы | 192 | 7,7 | 11,2 | 27,1 | 22,0
Пищевые масла | 288 | 33,2 | 23,8 | 35,6 | 35,0
База портофлота | 587 | 8,9 | 40,4 | 82,7 | 71,0
ВСЕГО | 2174 | 143,4 | 174,7 | 194,0 | 656,0

## Slide 21: Стоимость строительства, млрд. руб.
Терминал | Строительно-монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты | ВСЕГО
Угольный | 10,9 | 8,5 | 2,5 | 21, 9
Глинозём | 4,3 | 1,8 | 1,5 | 7,6
СУГ | 6,5 | 4,6 | 3,1 | 14,2
Пищевые грузы | 2,4 | 2,2 | 0,6 | 5,2
Пищевые масла | 1,2 | 6,4 | 1,5 | 9,1
База портофлота | 1,9 | 0,7 | 0,6 | 3,2
ВСЕГО |  |  |  | 61,2

## Slide 22: Экономический и социальный эффект
удовлетворение потребности регионов Восточной Сибири в торговле и транспорте;
обеспечение занятости населения;
укрепление отраслевого кадрового потенциала;
увеличение грузооборота портов ДВ на 33 млн. тонн в год;
повышение инновационной деятельности морских портов.

## Slide 23: SWOT – анализ
Преимущества
проекта
- высокопроизводительные специализированные
терминалы;
- примыкание железнодорожной инфраструктуры;
- естественные глубины акватории;
- отсутствие рекреационных зон и жилых застроек;
наличие трудовых ресурсов;
минимальные вложения в объекты социальной
инфраструктуры.
Недостатки
проекта
- ограничения железнодорожных подходов;
возможные ограничения в обеспечении
энергоресурсами.
Возможности
проекта
- прием крупнотоннажных судов;
- возможность обратной загрузки вагонов;
- неограниченное развитие перегрузочных и
складских мощностей;
Опасности
проекта
- введение административных экспортно-импортных
ограничений;
- высокие железнодорожные транспортные расходы;
- сокращение пропускной способности железной
дороги в случае роста перевозок.
-

## Slide 24
Спасибо за внимание!